## Slide 1: Aula 2 – Eletrônica
Professor: Daniel Centeno Einloft

## Slide 2: Sumário
Definições de corrente e tensão
Lei de Ohm
Sinais analógicos e digitais
Exemplos

## Slide 3: Introdução: Corrente Elétrica
O que é uma corrente elétrica?
    Movimento ordenado de partículas (elétrons) portadoras de carga.
O que faz essas partículas se movimentarem?
    Diferença de Potencial!!
Unidade: Ampère (A)
Representado pela letra I.

## Slide 4: Introdução: Tensão
O que é a diferença de potencial/tensão?!?!?
    Diferença de potencial elétrico/energia potencial elétrica entre dois pontos. É o Trabalho necessário para transportar uma carga de um ponto A a um ponto B.
Unidade: Volt (V)
Representado pela letra V.

## Slide 5: A Resistência
O que o resistor faz?
  Converte a energia elétrica em energia térmica.
Por que ele é importante?
  Porque através dessa transformação, é um componente que controla a quantidade de corrente elétrica que passa num fio.
Unidade: Ohm (Ω)

## Slide 6: A Lei de Ohm
Georg Simon Ohm (1789-1854) afirmou que “para um condutor mantido à temperatura constante, a razão entre a tensão entre dois pontos e a corrente elétrica é constante. Essa constante é denominada de resistência elétrica”.
Fórmula: I = V/R, ou V = RI.

## Slide 7: Uma Breve Analogia.
Lembrando: I = V/R
Resistência
Corrente!
Tensão
Quanto maior a resistência, menor a corrente que passará no circuito.
Quanto maior a tensão, maior a corrente que o circuito vai poder transportar

## Slide 8: Divisor de Tensão
Digamos que temos uma tensão sendo aplicada em dois resistores em série.
A tensão vai ser dividida entre os resistores em função das suas resistências!
Muito utilizado para diminuir a tensão de operação de uma parte do circuito, em caso de algum dispositivo eletrônico trabalhe numa tensão mais baixa.

## Slide 9: Extra: O Diodo
É um dispositivo eletrônico que impede a passagem de corrente num sentido.
O diodo mais famoso: a LED (Light Emitting Diode) ou Diodo Emissor de Luz.
Utilizado para: transformadores, criar proteção em caso de corrente de fuga, lâmpada, etc.

## Slide 10: Extra: O Potenciômetro
Um dispositivo eletrônico que funciona como uma resistência que possui diversos valores.
Valores são controlados por um cursor.
Utilizado para: Medição, calibração, etc.

## Slide 11: Exemplos
Considere uma fonte de 5V e um resistor de 330 Ohms. Qual a corrente que irá passar pelo resistor conectado nesta fonte?
Considere uma fonte de 5V. É desejado ligar uma LED vermelha, cuja corrente máxima para acende-la é 20mA. Os resistores disponíveis para a experiência são: 330, 1k e 10k. Qual dos resistores farão a LED brilhar mais? Qual a corrente utilizando cada resistor?

## Slide 12: Dúvidas?!
☺

## Slide 13: Sinal
O que é um sinal?
  É a forma da qual é passada uma informação ou mensagem.
O que é um sinal quando se trata de eletrônica?
  Sinais analógicos e digitais.
  Conjunto de dados, informações.
  São PROCESSADOS por algum tipo de sistema.
Mas o que é um sistema??
  Uma entidade que PROCESSA o sinal e gera algum RESULTADO.
  Exemplos: sistema auditivo, sistema nervoso, um circuito elétrico, computador (processador), etc.

## Slide 14: Tipos de Sinais
Sinal Analógico: Possuem valores contínuos no tempo.
Exemplos de sinais analógicos: sinais sonoros, valores de tensão e corrente, pressão, temperatura,etc.

## Slide 15: Tipos de Sinais
Sinal Digital: Sinal cujos valores são discretos no tempo.
Tipos de sinais digitais: sinais de um computador, dados binários, etc.

## Slide 16: Extra:Pulse Width Modulator (PWM)
Uma forma de “gerar” resultados analógicos através de um sinal digital.
Exemplo: Oscilar a intencidade de uma lâmpada.

## Slide 17: Dúvidas?!
☺