## Slide 1: Aula 7 – Leitura Analógica 2
Professor: Daniel Centeno Einloft e Renan Maidana

## Slide 2: Sumário
Introdução a dois tipos de sensores analógicos: sensor de distância e sensor de luz.
Exemplos.

## Slide 3: Sinal Analógico
É um sinal cujos valores são contínuos no tempo.
Exemplos de sinais analógicos: valores de tensão e corrente, pressão, temperatura,etc.

## Slide 4: Sinais Analógicos no Arduino
Podem ser lidos e escritos através dos pinos analógicos do Arduino.
Quantidade de pinos analógicos podem variar com o modelo.
São utilizados para receber valores de tensão.
Arduino possui um conversor analógico-digital que converte valores de tensão! Mapeia valores de 0V a 5V para 0 a 1023 (conversão de 10 bits).

## Slide 5: O Arduino UNO

## Slide 6: Leitura Analógica no Arduino
Leitura analógica :
Int valor = analogRead(numero_do_pino);
Exemplo:
Int pinoAnalogico = A0;
Int valorLido = analogRead(pinoAnalogico);

## Slide 7: Sensor de Distância Sonar Analógico
Sensor Ultrassônico LV-MAXSonar-EZ3.
Sensor Ultrassônico: projeta um som numa e calcula o tempo do som rebater no objeto e voltar. Retorna valor analógico!
Tensão de operação:2,5V-5,5V
Resolução: 2,5cm.
Detectar distâncias entre 0 à 6,45 metros.

## Slide 8: Sensor de Distância Sonar Analógico

## Slide 9: Exemplo 1
Desenvolva um código que receba o valor de distância do sensor e envie pela Serial.

## Slide 10: Hardware do Exemplo 1

## Slide 11: Código do Exemplo 1

## Slide 12: Exercício 1
Com o hardware do exemplo 1, desenvolva um programa utilizando o sensor de distância para simular o funcionamento de um sensor de distância de ré de um carro.
Quando o carro estiver longe de uma parede, deve ser enviado para a Serial um aviso de “OK”.
Quando o carro estiver entre 40cm e 20cm da parede, deve ser enviado para Serial um aviso de “Cuidado”.
Quando o carro estiver entre 20cm e 10cm da parede, deve ser enviado para Serial um aviso de “Alerta”.
Quando o carro estiver menor que 10cm da parede, deve ser enviado para a Serial um aviso de “Perigo”.

## Slide 13: Exercício 2
Monte o hardware e software de um sensor de carro de estacionamento, como existe em diversos shoppings em Porto Alegre. Quando um carro estiver estacionado na vaga, deve acender uma LED vermelha. Caso a vaga esteja liberada para outro carro estacionar, ligue uma LED Verde.

## Slide 14: Dúvidas?


## Slide 15: Sensor de Luz (LDR)
LDR, do inglês, Light Dependent Resistor, ou Resistor Dependente de Luz.
Similar ao potenciômetro, é um dispositivo que varia a resistência. Porém ao invés de um cursor, varia em função da luminosidade.
Através de um divisor de tensão, é possível analisar a luminosidade através de uma leitura analógica!

## Slide 16: Revisão: Divisor de Tensão
Digamos que temos uma tensão sendo aplicada em dois resistores em série!
A tensão vai ser dividida entre os resistores em função das suas resistências!
Muito utilizado para diminuir a tensão de operação de uma parte do circuito, em caso de algum dispositivo eletrônico trabalhe numa tensão mais baixa.

## Slide 17: Exemplo 2: LDR
Faça um programa e monte o hardware que ligue uma LED quando o ambiente estiver mais escuro.

## Slide 18: Exemplo 2: Hardware

## Slide 19: Exemplo 2: O Software

## Slide 20: Dúvidas?


## Slide 21: Desafio: Detector de Linha
Desenvolva o hardware e software de um seguidor de linha, utilizando dois sensores LDR. Indique a orientação da linha através de três LEDs: se a linha estiver à esquerda dos sensores, ligue a LED da esquerda. Se a linha estiver à direita dos sensores, ligue a LED da direita. Se a linha estiver entre os dois sensores, ligue as duas LEDs.