## Slide 1: Aula 9 – Servo Motor e Desenvolvimento de Projetos
Professores: Daniel Centeno Einloft e Renan Guedes

## Slide 2: Sumário
Primeiro Momento:
  Revisão Escrita Analógica e PWM
  Servo Motor
  Aplicações
  Exemplos
Segundo Momento:
  Como começar um projeto? Por onde começar?
  Como eu posso me organizar para desenvolver um projeto?
  Exemplo utilizando um desafio proposto nas aulas passadas.

## Slide 3: Sinal Analógico
Sinais com valores contínuos no tempo.

## Slide 4: Sinais Analógicos no Arduino
Podem ser lidos através nos pinos de Analog In.
  Arduino possui um conversor analógico-digital que converte valores de tensão! Mapeia valores de 0V a 5V para 0 a 1023 (conversão de 10 bits).
Podem ser escritos atrávés de PWM

## Slide 5: Escrita Analógica no Arduino
Podem ser lidos e ESCRITOS através dos pinos do Arduino.

## Slide 6: PWM (Pulse-Width Modulation)
Uma técnica matemática e física para obter valores de tensão contínuos, através de valores de tensão discretos.

## Slide 7: Servo
É um atuador que pode-se controlar precisamente a posição ou velocidade de rotação!
Servos podem ser contínuos ou não.
Aplicações: Braços, pernas robóticas, rodas de um carro, etc.

## Slide 8: Aplicações

## Slide 9: Funcionamento Básico
Uma unidade de controle recebe o sinal do PWM de entrada e verifica com o posicionamento de um potenciômetro interno.
Dependendo da posição do potenciômetro, a unidade de controle gira um motor interno para que o potenciômetro esteja na posição correta.

## Slide 10: Servo Motor no Arduino
Pode ser controlado diretamente via PWM.
Novidade: também pode ser utilizado através de funções disponibilizadas pela biblioteca Servo.h
Existem várias aplicações de Arduino que utilizam bibliotecas para facilitar a utilização de periféricos, como Displays de LCD, módulo Bluetooth, etc.

## Slide 11: Exemplo utilizando a biblioteca Servo

## Slide 12: Dúvidas?


## Slide 13: Projetos